| 開発規模 区分 | １ha未満 | １ha以上 |
| --- | --- | --- |
|  | 平均値 | 下限値 | 平均値 | 下限値 |
| 戸建住宅地 |  | １５０㎡ |  | １６５㎡ |
| 計画戸建住宅地(注１) |  | １３５㎡ | １５０㎡以上 | １３５㎡ |
| 連続建住宅地 | 戸当たり １２０㎡以上 | 戸当たり １００㎡ | 戸当たり １３５㎡以上 | 戸当たり １２０㎡ |
| タウンハウス(注２) |  | 戸当たり １８０㎡ |  | 戸当たり ２００㎡ |
| (注１)複数の住戸が共用庭、共用駐車場等のコモンスペース(共用空間)を確保している場合である。コモンスペースの面積は、1戸当り３０平方メートルをを標準とする。 (注２)共用庭を中心とした低層設置型の連続建住棟による集合住宅である。１５～２０戸程度のまとまりを標準住区とする。 |
| 開発面積 | 公園の面積 |
| ０．３ha～１．０ha未満 | 計画人口１人当たり３．０㎡以上かつ開発面積の３．０％以上 |
| １．０ha～５．０ha未満 | 〃 ４．０㎡ 〃 ４．０％ |
| ５．０ha～２０．０ha未満 | 〃 ５．０㎡ 〃 ５．０％ |
| ２０．０ha以上 | 〃 ５．５㎡ 〃 ５．５％ |
| 計画戸数 | １，６００～２，６６６戸 | ２，６６７～４，２６６戸 | ４，２６７戸以上 |
| 校数 | １ | ２ | ３以上 |
| １校設置の場合 | １，６００～１，７７７戸 | １，７７８～１，９５５戸 | １，９５６～２，１３３戸 |
|  | ２２，６６８㎡以上 | ２３，２９９㎡以上 | ２５，１９３㎡以上 |
|  | ２，１３４～２，３１１戸 | ２，３１２～２，４８８戸 | ２，４８９～２，６６６戸 |
|  | ２７，１１５㎡以上 | ２８，３７８㎡以上 | ２９，６４０㎡以上 |
| ２校設置の場合 (面積は１校当たり) | ２，６７７～２，８４４戸 | ２，８４５～３，２００戸 | ３，２０１～３，５５５戸 |
|  | １９，８７１㎡以上 | ２１，４０６㎡以上 | ２２，６６８㎡以上 |
|  | ３，５５６～３，９１１戸 | ３，９１２～４，２６６戸 |  |
|  | ２３，９３０㎡以上 | ２５，１９３㎡以上 |  |
| 計画戸数 | ３，２００～４，２６６戸 | ４，２６７戸以上 |
| 校数 | １ | ２以上 |
| １校設置の場合 | ３，２００～３，５５５戸 | ３，５５６～３，９１１戸 | ３，９１２～４，２６６戸 |
|  | ２８，４７０㎡以上 | ３０，０９７㎡以上 | ３１，５７３㎡以上 |
| 計画戸数 | １，６００～２，６６６戸 | ２，６６７～４，２６６戸 | ４，２６７戸以上 |
| 園数 | １ | ２ | ３以上 |
| 計画戸数 | ８００～１，６００戸 | １，６０１～２，６６６戸 | ２，６６７～４，２６６戸 | ４，２６７戸以上 |
| 園数 | １ | ２ | ３ | ４以上 |
| 施設床面積 | ５０㎡＋計画戸数×０．３㎡ |
| 敷地面積 | 施設床面積×３倍 |
| 備品等 | 机、いす、台所用品等の付帯施設一式 |

別記

第１号様式（第５条第１項関係）

（表）

年　　　月　　　日

宅地開発事前協議書

（あて先）酒々井町長

申請者 住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　印

連絡先

このほど、酒々井町　　　　　　　　　　　     地先の宅地開発に関する申請書を提出するに先立ち、酒々井町宅地開発指導要綱第５条第１項の規定により事前協議を受けたく下記資料を添えて提出します。

記

１．計画概要

（１）施行区域　　　　　酒々井町　　　　　　　　　　　外　　　筆

（２）施行面積　　　　　　　　　　　　㎡

（３）計画戸数　　　　　　　　　　　　戸

（４）し尿処理

２．添付図書

（１）設計説明書（裏面）

（２）開発区域位置図　　　　　　　　　（１／１０，０００）

（３）開発区域図　　　　　　　　　　　　（１／２，５００以上）

（４）土地利用計画図　　　　　　　　　（１／６００以上）

（５）排水施設計画図　　　　　　　　　（１／１，０００以上）

（６）土地登記事項証明書（全部事項証明書）

（注）提出部数は９部とする。

設計説明書　　　　　　　　　　　　　　　(裏)

| 人 口 | 人 | 密 度 | 人／ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 区画数 | 区画の平均面積 | 住戸数 | 高層 戸 ㎡／人 |
|  | ㎡ |  | 中層 戸 ㎡／人 |
|  | 坪 |  | 低層 戸 ㎡／人 |
| 土 地 利 用 現 況 | 種別 | 面 積 | 比 率 | 備 考 |
|  | 宅地 | ㎡ | 坪 | ％ |  |
|  | 農地（地目） |  |  |  |  |
|  | 山林 |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |
|  | 計 | ㎡ | 坪 | １００％ |  |
| 土地利用計画 | 種別 | 面 積 | 比 率 | 備 考 |
|  | 公共施設 | 道路 | ㎡ | 坪 | ％ |  |
|  |  | 公園 |  |  |  |  |
|  |  | その他の公共施設 |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |
|  | 公益施設 | 教育施設 |  |  |  |  |
|  |  | 商業施設 |  |  |  |  |
|  |  | その他の公益施設 |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |
|  | その他 | 住宅施設 |  |  |  |  |
|  |  | 未利用地 |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |
|  | 合 計 | ㎡ | 坪 | １００％ |  |
| その他の特記事項 |

第２号様式（第５条第２項関係）

年　　　月　　　日

開発事業計画事前審査通知書

様

酒々井町長　　　　　　　　　印

年　　月　　日付けで協議のあった酒々井町　　　　　　　　　　　　　における宅地開発の事業計画について下記のとおり通知します。

記

第２号様式の２（第５条第３項関係）

年　　　月　　　日

回答書

（あて先）酒々井町長

申請者　住　所

氏　名　　　　 　　　　　　　　　　　　印

連絡先

年　　月　　日付け別添開発事業計画事前審査通知書に対する回答を酒々井町宅地開発指導要綱第５条第３項の規定により下記のとおり提出いたします。

記

| 指 導 内 容 | 検 討 結 果 |
| --- | --- |

第２号様式の３（第５条第６項関係）

年　　　月　　　日

協議書有効期間延期申請書

（あて先）酒々井町長

申請者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　印

連絡先

酒々井町宅地開発指導要綱第５条第４項の規定により　　　　　　年　　月　　日付けで締結した別添協議書について、同条第６項の規定により有効期間の延期を申請いたします。

有効期間延期理由

延期を希望する期間　　　　　年　　　月　　　日まで　　　　　日間

有効期間延長後の工程

第３号様式（第９条関係）

（表）

年　　　月　　　日

住宅地景観計画書

（あて先）酒々井町長

申請者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　印

連絡先

酒々井町　　　　　　　　　　　地先の宅地開発における住宅地の景観計画について、酒々井町宅地開発指導要綱第9条の規定により下記資料を添えて提出します。

記

1．計画概要

（１）施行区域　　　　　酒々井町　　　　　　　　　　　外　　　筆

（２）施行面積　　　　　　　　　　　　　　　㎡

（３）計画戸数　　　　　　　　　　　　　　　戸

2．添付図書

（１）景観計画説明書（裏面）

（２）景観計画平面図（１／６００以上）

（３）モニュメント及びストリートファニチュア等の意匠図

（注１）景観計画平面図には、景観計画説明書で示した各種の景観的

要素を着色して明示する。

（注２）提出部数は３部とする。

景観計画説明書　　　　　　　　　　　　　（裏）

| 種別 | 景観的特徴 |
| --- | --- |
| 1．道路 |  |
| 2．造成 |  |
| 3．公 共 公 益 施 設 用 地 |  |
| 4．住 宅 |  |
| 5．モニュメント |  |
| 6．ストリート ファニチュア |  |
| 7．その他 |  |

第４号様式（第１２条第１項関係）

年　　　月　　　日

道路路盤工事完了検査願

（あて先）酒々井町長

事業者　住　所

氏　名　　　　　　　印

連絡先

工　事　住　所

施工者　氏　名　　　　　　　印

連絡先

宅地開発に関する道路路盤工事が下記のとおり完了しましたので、酒々井町宅地開発指導要綱第１２条第１項の規定により、検査をお願いいたします。

記

１．道路路盤工事完了年月日　　　　　　 　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

２．開発許可番号及び許可年月日

第　 　号　　　　　　　　　　年　　月　　日

３．添付図書

（１）　道路計画平面図

（２）　道路構造図

（３）　給排水計画図

（４）　防火水槽構造図

（５）　その他、工事進捗により必要と認める図面

第５号様式（第１２条第１項関係）

年　　　月　　　日

工事完了事前検査願

（あて先）酒々井町長

事業者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　印

連絡先

工　事　住　所

施工者　氏　名　　　　　　　　　　　　印

連絡先

宅地開発に関する工事が下記のとおり完了しましたので、法第３６条第１項の規定による工事完了届を提出する前に、酒々井町宅地開発指導要綱第１２条第１項の規定により、検査をお願いいたします。

記

1．工事完了年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　年　　　月　　　日

2．開発許可番号及び許可年月日

第　　　　　号　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

3．添付図書

(1)　土地利用計画図

(2)　確定測量図

第６号様式（第１２条第２項関係）

年　　　月　　　日

検査指摘事項完了届

（あて先）酒々井町長

事業者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　印

連絡先

工　事　住　所

施工者　氏　名　　　　　　　　　　　印

連絡先

年　　　月　　　日に行われた酒々井町の検査において指摘のあった下記の事項について是正工事が終了しましたので、酒々井町宅地開発指導要綱第１２条第２項の規定により、写真を添えて届け出ます。

記

第７号様式（第１５条第１項関係）

年　　　月　　　日

帰属登記申出書

（あて先）酒々井町長

事業者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　印

連絡先

工　事　住　所

施工者　氏　名　　　　　　　　　　　印

連絡先

年　　　月　　　日付け　　　　第　　　　号で許可された宅地開発については、　　　　　　　　　　　　年　　　年　　　月　　　日付けで工事完了公告となりましたので、酒々井町宅地開発指導要綱第１５条第１項の規定により、公共公益施設の帰属登記手続をしてくださるよう申し出ます。

記

添付書類

１．　工事完了公告の写し

２．　帰属される公共公益施設一覧表及び配置図

３．　公共公益用地の求積図

４．　開発区域全体の公図写し（紙媒体及び電子データ）

５．　土地登記事項証明書（全部事項証明書）

６．　登記原因証明情報兼登記承諾書（資格証明書及び印鑑証明書各１通添付）

７．　道路台帳平面図、道路台帳調書、実延長調書、境界点図、求積図（紙媒体及び

| 電子データ）世帯人員 | 室構成 | 住戸専用面積 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １人 | １ＤＫ | ３７㎡ |  |
| １人 | １ＤＫ | ４３㎡ | 中高齢単身 |
| ２人 | １ＬＤＫ | ５５㎡ |  |
| ３人 | ２ＬＤＫ | ７５㎡ |  |
| ４人 | ３ＬＤＫ | ９１㎡ |  |
| ５人 | ４ＬＤＫ | １０４㎡ |  |
| ５人 | ４ＬＬＤＫ | １２２㎡ | 高齢単身を含む |
| ６人 | ４ＬＤＫ | １１２㎡ |  |
| ６人 | ４ＬＬＤＫ | １２９㎡ | 高齢夫婦を含む |
| 街路幅員（メートル） | 4以上 6未満 | 6以上 8未満 | 8以上 10未満 | 10以上 12未満 | 12以上 15未満 | 15以上 20未満 | 20以上 30未満 | 30以上 40未満 | 40以上 |
|  | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 |
| 40以上 |  |  |  |  | 5 6 8 | 6 8 10 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 12 15 |
| 30以上40未満 |  |  |  | 4 5 6 | 5 6 8 | 6 8 10 | 8 10 12 | 8 10 12 |  |
| 20以上30未満 |  | 4 5 6 | 4 5 6 | 4 5 6 | 5 6 8 | 6 8 10 | 8 10 12 |  |  |
| 15以上20未満 |  | 4 5 6 | 4 5 6 | 4 5 6 | 5 6 8 | 6 8 10 |  |  |  |
| 12以上15未満 |  | 4 5 6 | 4 5 6 | 4 5 6 | 5 6 8 |  |  |  |  |
| 10以上12未満 | 3 3 4 | 4 5 6 | 4 5 6 | 4 5 6 |  |  |  |  |  |
| 8以上10未満 | 3 3 4 | 4 5 6 | 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6以上8未満 | 3 3 4 | 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4以上6未満 | 3 3 4 |  |  |  |
| 開発規模ha | 1未満 | 1～5未満 | 5～10未満 | 10～20未満 | 20以上 |
| 住 宅 地 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 |
| 住宅地以外 | 9 | 12 |
| 面積 | 施設 |
| 180㎡未満 | 出入口部分の舗装、車止め、ベンチ1基以上、遊器具(砂場を含む。)1基以上、植栽、くず箱、園名板、その他 |
| 180㎡以上 500㎡未満 | 出入口部分の舗装、車止め、ベンチ1基以上、遊器具(砂場を含む。)2基以上、植栽、くず箱、園名板、その他 |
| 500㎡以上 1,000㎡未満 | 出入口部分の舗装、車止め、ベンチ2基以上、遊器具(砂場を含む。)3基以上、植栽、くず箱、園名板、舗装園路、園灯1基以上、その他 |
| 1,000㎡以上 2,500㎡未満 | 出入口部分の舗装、車止め、ベンチ3基以上、遊器具(砂場を含む。)3基以上、植栽、パーゴラ(2.5m×4m以上)、舗装園路、広場(12m×24m以上)、水飲場、くず箱2基以上、園灯1基以上、園名板、門柱及び門塀、その他 |
| 2,500㎡以上 | 別途協議により決定する。 |
| 面積 | 施設 |
| 500㎡未満 | 植栽、散策道、ベンチ1基以上、くず箱、出入り口部分の舗装、車止め、園名板、その他 |
| 500㎡以上 1,000㎡未満 | 植栽、散策道、ベンチ2基以上、くず箱、出入り口部分の舗装、車止め、園名板、園灯1基以上、その他 |
| 1,000㎡以上 2,500㎡未満 | 植栽、散策道、ベンチ3基以上、くず箱2基以上、出入り口部分の舗装、車止め、園名板、門柱及び門塀、園灯1基以上、水飲場、その他 |
| 2,500㎡以上 | 別途協議により決定する。 |
| 呼び径 | 実内径 |
| 75 | 66～75 |
| 100 | 88～100 |
| 150 | 136～151 |
| 200 | 183～202 |
| 250以上 | 協議 |
| 工種別 | 流出係数 | 工種別 | 流出係数 |
| 屋根 道路 水面 間地 | 0.90 0.80 1.00 0.20 | 芝、樹木の多い公園 こう配のゆるい山地 こう配の急な山地 | 0.10 0.30 0.50 |
| 潤辺の状況 | 粗度係数 |
| ヒューム管 塩化ビニール管 カルバートボックス 強化プラスチック複合管 石積 コンクリートブロック積 鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート組立て土止 | 0.013 0.010 0.013 0.010 0.0225 0.0025 0.013 0.025 |
| 区分 | 最小流速 | 最大流速 | 理想的な流速 |
| 汚水の場合 | 0.6ｍ／sec | 3.0ｍ／sec | 1.0～1.8ｍ／sec |
| 雨水の場合 | 0.8ｍ／sec | 3.0ｍ／sec | 1.0～1.8ｍ／sec |
| 地 盤 管 種 | 硬質土及び 普通土 | 軟弱土 | 極軟弱土 |
| 剛性管 | 鉄筋コンクリート管 | まくら木基礎 | はしご胴木基礎 コンクリート基礎 | はしご胴木基礎 鳥居基礎 鉄筋コンクリート基礎 |
|  | 陶管 | なし | 砂利又は砕石基礎 コンクリート基礎 | 鉄筋コンクリート基礎 |
| 可とう製性管 | 硬質塩化ビニル管 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 | 砂基礎 | 砂基礎 ベットシート基礎 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ基礎 | ベットシート基礎 ソイルセメント基礎 はしご胴木基礎 鳥居基礎 布基礎 |
|  | ダクタイル鋳鉄管 鋼管 | 砂基礎 | 砂基礎 | 砂基礎 はしご胴木基礎 布基礎 |
| 管渠径(mm) | 300以下 | 600以下 | 1,000以下 | 1,500以下 | 1,650以下 |
| 最大間隔(m) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 呼び方 | 形状寸法 | 用途 |
| 1号マンホール | 内径90cm 円形 | 管の起点および600mm以下の管の中間点ならびに内径450mmまでの管会合点。 |
| 2号マンホール | 内径120cm 円形 | 内径900mm以下の管の中間点および内径600mm以下の管の会合点。 |
| 3号マンホール | 内径150cm 円形 | 内径1,200mm以下の管の中間点および内径800mm以下の管の会合点。 |
| 4号マンホール | 内径180cm 円形 | 内径1,500mm以下の管の中間点および内径900mm以下の管の会合点。 |
| 5号マンホール | 内のり（法）210×120cm 角形 | 内径1,800mm以下の管の中間点。 |
| 6号マンホール | 内のり（法）260×120cm 角形 | 内計2,200mm以下の管の中間点。 |
| 7号マンホール | 内のり（法）300×120cm 角形 | 内径2,400mm以下の管の中間点。 |
| 呼び方 | 形状寸法 | 用途 |
| 1号マンホール | 内のり（法）60×90cm 角形 | 土かぶりが特に少ない場合、他の埋設物等の関係等で1号マンホールが設置できない場合。 |
| 2号マンホール | 内のり（法）120×120cm 角形 | 内径1,000mm以下の管の中間点で円形マンホールが設置できない場合。 |
| 3号マンホール | 内のり（法）140×120cm 角形 | 内径1,200mm以下の管の中間点で円形マンホールが設置できない場合。 |
| 4号マンホール | 内のり（法）180×120cm 角形 | 内径1,500mm以下の管の中間点で円形マンホールが設置できない場合。 |
| 現場打ち 管きょ用マンホール | 内径 90、120cm 円形 | 長方形きょ、馬てい（蹄）形きょ等およびシールド工法による下水管きょの中間点。ただし、Ｄは管きょ内幅。 |
|  | 内のり（法） Ｄ×120cm 角形 |  |
| 副管付マンホール |  | 管きょの段差が0.6m以上となる場合。 |
| D | B | T | 曲管 | 直管 |
|  |  |  |  | H=60cm | H=70cm | H=80cm | H=90cm | H=100cm |
| 15cm | 30cm | 35cm | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 20cm | 35cm | 40cm | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 25cm | 40cm | 45cm | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 30cm | 50cm | 55cm | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 本管径(mm) | 副管径(mm) |
| 200 | 150 |
| 250 | 200 |
| 300 | 200 |
| 350 | 200 |
| 400 | 200 |
| 450 | 250 |
| 500 | 特殊マンホールとする |
| 600 | 〃 |
| 700 | 〃 |
| 設置場所 | 酒々井町 |
| 工事責任者 | TEL |
| 設置本数 | 本 |
| 用途 | 道路 | 本 |
|  | 公園 | 本 |
|  | 集会所用地 | 本 |
|  | 貯水槽用地 | 本 |
|  | 水道用地 | 本 |
|  | その他 | 本 |
| 計画戸数 | 免除項目 |
| 15戸未満 | 別表1の1～4及び6～9 |
| 15戸～20戸未満 | 〃 1～4及び7～9 |
| 20戸～50戸未満 | 〃 2～4及び7～9 |
| 50戸～100戸未満 | 〃 2及び3 |
| 建築物の用途 | 減額率(％) |
| 寄宿舎及び社宅 | 50 |
| アパート | 30 |
| 項目 | 金額 |
| 1 学校教育施設整備費 | 198,000円 |
| 2 社会教育、文化施設整備費 | 46,000円 |
| 3 スポーツ、レクリェーション施設整備費 | 35,000円 |
| 4 福祉施設整備費 | 10,000円 |
| 5 水道施設整備費 | 175,100円 |
| 6 下水道施設整備費 | 12,000円 |
| 7 廃棄物処理施設整備費 | 4,000円 |
| 8 都市施設整備費 | 26,000円 |
| 9 防災施設整備費 | 4,000円 |
| 項目 | 金額 |
| 1 都市施設整備費 | 開発区域面積1㎡当たり 500円 |
| 2 水道施設整備費 | 計画水量1㎥当たり 149,000円 |

別記様式

年　　　月　　日

境界杭設置申請書

（あて先）酒々井町長

申請者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印

連絡先

| 設置場所 | 酒々井町 |
| --- | --- |
| 工事責任者 | TEL |
| 設置本数 | 本 |
| 用途 | 道路 | 本 |
|  | 公園 | 本 |
|  | 集会所用地 | 本 |
|  | 貯水槽用地 | 本 |
|  | 水道用地 | 本 |
|  | その他 | 本 |

◎　この申請書には、縮尺500分の1以上の図面に各杭の設置場所を示したものを添付すること。

# Comments

追加

追加

法第29条第4号⇒法34条の2に掲げる事業者が行う宅地開発に修正

え⇒削除

外⇒追記

〝と以上⇒削除

〝と以上⇒削除

〝と以上⇒削除

、⇒追記

原本はひらがな

様⇒追記

「け」を削除

二列目削除

１⇒３に変更

２⇒４に変更

型を追記

り⇒削除

上下を追記

上下を追記

㎡を㎥に修正

給水を吸水に修正

給水を吸水に修正

給水を吸水に修正

ところ⇒所に修正

等を追記

下を削除

プ⇒ブに修正

の⇒削除

ひらがなを漢字へ修正

＋１/ｎを削除

ｎを追記

水深を⇒追記

て⇒追記

等⇒などに修正

そのまま

そのまま

そのまま

等⇒などに修正

ボーンエルフ⇒ボンエルフに修正

等⇒などに修正

等⇒などに修正

等⇒などに修正

そもまま

そのまま

そのまま

趣⇒趣きに修正

（2）同文を一列削除

そのまま⇒原本誤り

# Text boxes

交差角(度)

街路幅員(メートル)